## Slide 1: PlantaIa
Clasificador del estado de la planta en la ESP32
Tarea 2 · Curso de Inteligencia Artificial · Facultad de Ingeniería · Defensa 22/10/2026
Manuel Pérez · Guillermo Storace · Phillip Bowles
1
saludable
2
estresada
3
marchita
Notes: Presentamos PlantaIa: un clasificador que corre en la ESP32 y muestra el estado de un lirio de paz con un semáforo de LEDs. Recorremos lo que pide la letra: datos, modelos, implementación en la placa y discusión.

## Slide 2: De los sensores al LED, cada 5 minutos
OBJETIVO Y SISTEMA
Sensores
Sonda de suelo, DHT11 y LDR
Buffer de 1 h
13 muestras en un buffer circular
7 features
Medianas, delta de 1 h y VPD
Árbol de decisión
81 B en flash, ≤ 2 comparaciones
LED + backend
Semáforo en GPIO y envío por WiFi
1
saludable
Planta turgente → LED verde
2
estresada
Marchitez transitoria → LED amarillo
3
marchita
Marchitez franca → LED rojo
La inferencia corre en la placa: si se cae el WiFi, el LED se sigue actualizando.
Notes: La ESP32 mide cada 5 minutos un lirio de paz con una sonda de humedad del suelo, un DHT11 (temperatura y humedad del aire) y un LDR (luz). Guarda la última hora en un buffer, calcula 7 features, predice con un árbol de decisión y prende un LED: verde saludable, amarillo estresada, rojo marchita. Es clasificación multiclase. La predicción se hace en la placa, así que no depende del WiFi.

## Slide 3: 1.357 filas, pero sólo 11 episodios
PREPARACIÓN DE LOS DATOS · DATASET DE LA TAREA 1
1.357
filas de 5 min medidas por la placa (Railway, al 21/10)
11
episodios: 3 saludables, 5 estresados y 3 marchitos
7
episodios al sacar los 4 dudosos
Cómo se prepararon
Etiquetado
Un botón registra la clase en cada observación; las muestras siguientes la heredan y forman un episodio.
Limpieza
Remuestreo a 5 min con la mediana; se descarta la 1.ª hora tras cada arranque y las lecturas saturadas.
Target
Multiclase con códigos 1, 2 y 3; las filas sin etiqueta no se entrenan.
Sin fugas
Se excluyen columnas que delatan la etiqueta: origen, episodio, calidad y hora.
Feature (ventana de 1 h) | Qué mide
suelo_mv | Humedad del suelo (mediana de 9)
suelo_delta_1h | Cambio del suelo en 1 h
temp_c | Temperatura del aire
hum_aire_pct | Humedad del aire
vpd_kpa | Déficit de presión de vapor
luz_mv | Luz (LDR, mediana de 9)
luz_media_1h | Luz media en 1 h
Las que usa el modelo final
Notes: Usamos sólo datos reales de la placa, el dataset de la Tarea 1. Son 1.357 filas, pero el número que importa son los episodios: cada vez que observamos la planta registramos la clase con un botón y las muestras siguientes heredan esa etiqueta. Hay 11 episodios, 4 de ellos dudosos. Limpiamos remuestreando a 5 minutos, sacando la primera hora tras cada arranque (la sonda tarda en estabilizarse) y las lecturas saturadas. Calculamos 7 features con una ventana de una hora; el mismo cálculo está en Python y en C++. Si preguntan por fugas de información: sacamos origen, episodio, calidad y hora antes de entrenar.

## Slide 4: Partición por episodio, no aleatoria
EVALUACIÓN
Split aleatorio
0,943
exactitud balanceada, Random Forest
Split por episodio
0,135
exactitud balanceada, Random Forest
Azar = 0,33
Las muestras seguidas son casi iguales: con split aleatorio el modelo reconoce el episodio, no el estado de la planta.
Cómo evaluamos
1
5 folds agrupados por episodio (StratifiedGroupKFold)
2
Hiperparámetros con búsqueda anidada, maximizando F1 macro
3
Incertidumbre con bootstrap por episodio (500 remuestras)
4
Métricas: F1 macro, exactitud balanceada y recall de marchita
Notes: Esta es la decisión más importante del trabajo. Como las muestras consecutivas son casi iguales, un split aleatorio mete filas del mismo episodio en entrenamiento y en prueba. Con split aleatorio el Random Forest da 0,943 de exactitud balanceada; separando por episodio cae a 0,135, peor que el azar. O sea, aprendía a reconocer el episodio, no el estado de la planta. Por eso todo se evalúa con folds agrupados por episodio. Si preguntan por qué F1 macro: las clases están desbalanceadas y nos importa rendir en las tres, sobre todo en marchita, que es el error más caro.

## Slide 5: Comparamos 3 baselines y 7 modelos
COMPARACIÓN DE MODELOS · 7 EPISODIOS, FUERA DE FOLD
Modelo | F1 macro | Exact. bal. | Flash
Dos umbrales suelo | 0,393 ± 0,191 | 0,416 | 8 B
Umbral único suelo | 0,388 ± 0,188 | 0,412 | 51 B
Árbol de decisión * | 0,316 ± 0,045 | 0,326 | 81 B
MLP | 0,306 ± 0,135 | 0,395 | 260 B
Naive Bayes | 0,297 ± 0,057 | 0,304 | 84 B
Random Forest | 0,213 ± 0,026 | 0,227 | 11,6 KB
Regresión logística | 0,142 ± 0,072 | 0,128 | 52 B
k-NN | 0,110 ± 0,053 | 0,141 | 17,7 KB
SVM RBF | 0,069 ± 0,035 | 0,119 | 17,5 KB
Clase mayoritaria | 0,110 ± 0,054 | 0,232 | 4 B
En cursiva: baselines. Flash estimada para la ESP32. * Búsqueda anidada; el árbol final fijo obtiene 0,282 ± 0,136.
Todos entran en la ESP32
El más grande (k-NN, 17,7 KB) queda bajo el límite de 32 KB.
Diferencias dentro del ruido
Ningún modelo supera al baseline de dos umbrales (0,393); los desvíos van de 0,05 a 0,19.
Notes: Comparamos tres baselines (clase mayoritaria y uno o dos umbrales sobre la sonda) contra siete modelos: regresión logística, árbol, Random Forest, Naive Bayes, k-NN, SVM y MLP. Todos entran en la memoria de la ESP32, así que lo que decide es el rendimiento. Con tan pocos episodios las barras de error son grandes y las diferencias quedan dentro del ruido; ningún modelo le gana con claridad al baseline de dos umbrales. Si preguntan por qué el árbol figura con 0,316 y después con 0,282: 0,316 es la búsqueda anidada de hiperparámetros; 0,282 es la configuración final fija que va a la placa.

## Slide 6: Elegimos un árbol de profundidad 2
MODELO ELEGIDO
temp_c ≤ 10,25 °C ?
suelo_mv ≤ 1821,5 mV ?
sí
no
sí
no
marchita
frío
saludable
suelo húmedo
estresada
suelo seco
Por qué este modelo
Entra en la ESP32: 81 B y ≤ 2 comparaciones
F1 dentro de un desvío del mejor modelo
Interpretable: tres reglas que se explican solas
Usa suelo y temperatura; no usa la luz
0,282 ± 0,136
F1 macro fuera de fold (sin dudosos). Le gana a dos umbrales en el 46 % de los bootstrap.
Notes: Elegimos con un criterio fijado de antemano: primero que entre en la ESP32 (menos de 32 KB, menos de 1 ms, sin memoria dinámica), después que su F1 esté dentro de un desvío del mejor, y como desempate la interpretabilidad. El árbol usa sólo dos variables: si hace 10,25 °C o menos, marchita; si no, mira el suelo: por debajo de 1821,5 mV (suelo húmedo) saludable, por encima (suelo seco) estresada. Si preguntan por qué no los dos umbrales, que tienen mejor F1: la diferencia está dentro del ruido (el árbol gana en el 46 % de los bootstrap) y pedimos que el modelo combine el suelo con al menos una variable del aire. Si preguntan por qué sin luz: los modelos con luz aprendían 'oscuro → marchita' porque todas las marchitas se observaron de noche; con la planta sana del 22/10 marcaban marchita en el 76–83 % de las filas nocturnas. Esas dos decisiones las tomamos después de ver resultados y así lo decimos en el informe.

## Slide 7: Inferencia en tiempo real en la placa
IMPLEMENTACIÓN EN LA ESP32
1
Leer sensores
2
Actualizar buffer (13)
3
Calcular 7 features
4
Predecir con el árbol
5
Encender el LED
6
Enviar al backend
// modelo_plantaia.h: lo genera exportar_c.py
static const int8_t FEAT[5] = {2, -1, 0, -1, -1};
static const float UMBRAL[5] = {10.25f, 0, 1821.5f, 0, 0};
int plantaia_predecir(const float x[7], float *proba) {
int16_t i = 0; // raíz
while (FEAT[i] >= 0) // ≤ 2 vueltas
i = (x[FEAT[i]] <= UMBRAL[i]) ? IZQ[i] : DER[i];
return argmax(HOJA[IZQ[i]]) + 1; // 1 sal · 2 est · 3 mar
}
Actuador: semáforo LED
GPIO 27 verde · 26 amarillo · 25 rojo, uno por clase.
Falla segura
Si falta una feature no predice y apaga los tres LEDs: nunca indica por error que hay que regar.
En flash, sin malloc
Tablas static const en C++ puro: 81 B, sin recursión ni dependencias de Arduino.
Notes: Para llevar el modelo a la placa, un script de Python reentrena el árbol y genera un header de C++, modelo_plantaia.h, con el árbol como tablas en flash. Predecir es recorrer el árbol desde la raíz: como mucho dos comparaciones. El ciclo cada 5 minutos es: leer sensores, actualizar el buffer de una hora, calcular las 7 features, predecir, prender el LED y enviar la predicción al backend. Si falta un dato, por ejemplo porque el DHT11 no responde, no predice y apaga los LEDs para no dar una indicación falsa. La predicción va antes del envío, así que funciona sin WiFi.

## Slide 8: Antes y después de regar
PRUEBAS DE INFERENCIA · LOGS
# replay de 150 muestras reales alrededor de un riego, con el mismo código de la placa
[INF] n=100 warmup=0 x=[1936,0,20.2,45,1.30,1787,1071] -> estresada p=[0.03,0.97,0.00] t_us=0
# ... riego ...
[INF] n=105 warmup=0 x=[1516,-420,20.6,53,1.14,1792,1522] -> saludable p=[0.45,0.28,0.27] t_us=1
100 %
coincidencia del C con scikit-learn en 324 vectores (21 tests)
0–1 µs
por inferencia, medido en host durante el replay
184 / 184
muestras nuevas del 22/10 (planta sana) → saludable, de día y de noche
Predicciones sobre las mediciones nuevas del 22/10: todas saludable (puntos verdes de abajo).
Tras el riego, el suelo baja de ≈ 1936 a 1516 mV y el LED pasa de amarillo a verde.
Notes: Probamos la inferencia de tres formas. Uno: 21 tests en la computadora verifican que el modelo en C da exactamente lo mismo que scikit-learn en 324 vectores. Dos: reprodujimos 150 muestras reales alrededor de un riego con el mismo código de la placa: antes del riego predice estresada y después pasa a saludable; cada inferencia tarda 0–1 µs. Tres: con 184 muestras nuevas del 22/10, con la planta sana, predijo saludable en todas, de día y de noche. Si preguntan: el tiempo está medido en host, no en la placa; medirlo en la ESP32 es una de las mejoras.

## Slide 9: El límite son los datos, no el hardware
DISCUSIÓN
Memoria y CPU
Árbol: 81 B de un presupuesto de 32 KB
La inferencia suma 4,3 KB de flash y 192 B de RAM
Firmware: 73,4 % de flash y 14,6 % de RAM
Hasta el Random Forest (11,6 KB) cabía
Limitaciones
Sólo 11 episodios: rendimiento bajo e incierto
La sonda deriva por corrosión: el umbral de 1821 mV puede cambiar
“Frío → marchita” se apoya en un solo episodio
Mejoras
Más episodios, de día y en distintos estados (fotos de la ESP32-CAM)
Sonda capacitiva o calibración semanal
Guardar predicciones y medir latencia en la placa
Próximo paso: más episodios independientes y una sonda estable; a la ESP32 le sobra memoria.
Notes: Sobre memoria y CPU: el árbol ocupa 81 bytes de un presupuesto de 32 KB, toda la inferencia suma 4,3 KB de flash y 192 bytes de RAM, y el firmware completo usa 73,4 % de flash y 14,6 % de RAM. Incluso el Random Forest entraba. Las limitaciones vienen de los datos: sólo 11 episodios, una sonda resistiva que deriva por corrosión (la misma clase marchita pasó de 2830 a 1760 mV entre septiembre y octubre) y una regla de frío apoyada en un solo episodio. Las mejoras apuntan ahí: más episodios y mejor etiquetados, una sonda estable, guardar las predicciones para evaluar en línea y medir la latencia en la propia placa.

## Slide 10: Conclusiones
1
Sistema completo de sensores a LED: la ESP32 predice cada 5 minutos, sin depender del WiFi.
2
1.357 filas no son 1.357 ejemplos: separar por episodio bajó el Random Forest de 0,943 a 0,135.
3
Árbol de 81 B, interpretable y sin luz: hoy el límite son los datos, no el hardware.
¡Gracias! ¿Preguntas?
Notes: Cerramos con tres ideas: el sistema funciona de punta a punta en la placa; evaluar por episodio es lo único honesto con estos datos; y el modelo es chico e interpretable, así que el próximo salto viene de juntar más episodios, no de cambiar de hardware.